## Slide 1
SCHEMA ELETTRICO DI PRINCIPIO
Gruppo
Batteria
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
Morsettiera d’appoggio per Negativo batteria , massa telaio e +24 Volt chiave quadro
Negativo Batteria 6mmq
Positivo Batteria 6mmq
Circuito Fungo d’Emergenza
Magnetotermico Generale 40Amp.
Magnetotermico AVM 10Amp.
Relè 40Amp. temporizzato sotto chiave quadro .
Tempo impostabile 0/30 minuti
Magnetotermico Impianto OB / centro stella 10Amp.
Magnetotermico Video Sorveglianza / TVCC 10Amp.
Relè 40Amp.sotto chiave quadro
Magnetotermico Indicatori di percorso 10Amp.
Circuito limitatore sovratensioni
DC/DC converter 24/12 Volt 10Amp.
Comando +24 Volt sotto chiave quadro
Comando +24 Volt sotto chiave quadro
Comando +24 Volt sotto chiave quadro
Fornitura BS
Trasporti S.p.a.
Fornitura allestitore
Fornitura allestitore
+ 24V Chiave
DISTRIBUZIONE ALIMENTAZIONE