## Slide 1
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
GND IN/OUT
Morsettiera d’appoggio per Negativo batteria , massa telaio e *24 Volt chiave quadro
Negativo Batteria
Sez. 6mmq
Predisposizione a carico del fornitore del mezzo
Fornitura a carico del fornitore
Segnale porta 1
Segnale porta 2
Segnale porta 3
Odometro
Retromarcia
All. Temp. Olio
Morsettiera d’appoggio per segnali AVM
All. Pressione Olio
Predisposizione autobus sez .0,50mmq
Volt
> 8 Volt
< 1 Volt
Totale 8 impulsi /mt
1 impulso
>20%
Specifiche segnale odometrico
Segnale porte : +24 Volt porta aperta
Segnale odometro : Vedi diagramma
Segnale retromarcia : +24 Volt retro inserita
Segnale allarme pressione olio : +24 Volt presenza allarme
Segnale allarme temperatura olio : +24 Volt presenza allarme
Segnale allarme Temperatura acqua : +24 Volt presenza allarme
Tutti i segnali dovranno essere a 0 Volt in condizione normale
Specifiche segnali AVM
All. Temp. Acqua
+24Vchiave quadro